Инструкция по установке фасадов на ящики.

Начинать установку фасадов рекомендуется с верхних ящиков.

- Собранный ящик(ящики) установить на направляющие в изделие.

- Снять защитную пленку с двустороннего скотча, наклеенного на фальш планке ящика (рис.1.).

Рис.1.

- Аккуратно приложить фасад соблюдая зазоры (2мм) между ящиками, боками и горизонталями изделия (рис.2.)

Рис.2.

- Приклеить фасад на двусторонний скотч к ящику.

- По имеющимся отверстиям на фасаде просверлить (ø5мм) отверстия в фльш планке ящика (Если данные отверстия не просверлены).

- Установить ручки, закрепив их винтами через фасад и фальш планку.